## Slide 1: Forbrugsmodel Med fokus på handel og service

## Slide 2: Metode
Nettoforbrug i 2011 er basis
  Endeligt energi minus konverteringstab
  Opdeling af procesenergiforbruget efter temperaturniveau
Bottom-up tilgang:
Udgangspunkt i udviklingen i energitjenesterne
  Forudsætninger om vækst
Mulighederne for at opfylde disse med et mindre nettoenergiforbrug
  Effektivisering inden for de forskellige slutanvendelser

## Slide 3: Nettoforbrug 2011
Nettoforbrug 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Energistyrelsen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data kommer fra selvstændig regneark "Nettoforbrug 2011 april13" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nettoforbrug | Personbiler | Varebiler | Lastbiler | Busser | MC/knal | Fly | Jernbaner | Skibe | Procesvarme |  |  |  |  |  | Rumvarme | Fjernvarme | Elektricitet |  | I alt
 |  |  | Traktorer mv. |  | Plænekl. |  |  |  | <50 °C | 50-75 °C | 75-100 °C | 100-150 °C | 150-200 °C | >200 °C |  |  |  |  | 
PJ | BEPB |  | BELB |  |  | BEFL | BEJB | BESK | HTPV | MTPV |  | LTPV |  |  | LTIV | LTFV | NVEL |  | 
Enfamilieboliger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 32,33 | 22,38 |  | 123,99
Etageboliger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 33,91 | 8,92 |  | 48,49
Offentlig sektor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 9,87 | 8,59 |  | 21,44
Engroshandel | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 1,27 | 4,12 | 5,22 |  | 11,57
Detailhandel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 1,05 | 2,75 | 6,23 |  | 10,26
Privat service | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,14 | 0,00 | 0,99 | 8,29 | 12,27 | 13,23 |  | 36,52
Landbrug og skovbrug | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,88 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 4,21 |  | 10,83
Gartneri | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,81 |  | 4,70
Fiskeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  | 2,11
Fremstillingsvirksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,25 | 5,94 | 13,55 | 4,21 | 19,68 | 9,66 | 4,86 | 27,86 |  | 87,96
Bygge- og anlægsvirksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |  | 3,57
Transport | 17,84 | 7,15 | 7,39 | 2,16 | 0,16 | 13,38 | 2,32 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52,64
I alt | 17,84 | 7,25 | 11,30 | 2,16 | 0,35 | 13,38 | 2,32 | 4,20 | 2,49 | 7,30 | 8,29 | 14,92 | 4,21 | 20,90 | 98,17 | 100,12 | 98,90 |  | 414,09

## Slide 4: Nettoforbrug ift. endeligt forbrug
Chart: 2011
| Netto | Endeligt
Enfamilieboliger | 123.992 | 145.0113
Etageboliger | 48.4861 | 51.0735
Offentlig sektor | 21.4393 | 24.1345
Engroshandel | 11.5729 | 12.151
Detailhandel | 10.2649 | 10.394
Privat service | 36.5233 | 37.809
Landbrug og skovbrug | 10.8298 | 23.782
Gartneri | 4.6989 | 5.387
Fiskeri | 2.1109 | 5.751
Fremstillingsvirksomhed | 87.9608 | 94.457
Bygge- og anlægsvirksomhed | 3.5721 | 7.231
Transport | 52.6415 | 210.7211

## Slide 5: Nettoforbrug H&S
2 modeller:
Anvende energistatistikkens tal
  Procesforbrug næsten kun el
  Se tabel
Bruge kortlægningen af forbrug i erhverv
  Det har vi foreløbig gjort
Opdele elforbrug
PJ 2011 | Endelig |  | Netto- | Øvrig | 
 | I alt | Opvarm | varme | I alt | heraf el
Engroshandel | 11,0 | 4,8 | 4,5 | 6,2 | 5,4
Detailhandel | 10,5 | 4,2 | 3,9 | 6,3 | 6,2
Privat service | 35,5 | 19,0 | 17,5 | 16,6 | 16,0
Offentlig service | 23,9 | 15,4 | 14,2 | 8,5 | 8,4
 |  | Offentlig | Handel | Priv. service
Elektricitet, i alt |  | 100% | 100% | 100%
Belysning |  | 33% | 36% | 35%
Ventilation |  | 24% | 22% | 19%
Køl/frys |  | 6% | 18% | 9%
Edb og elektronik |  | 25% | 12% | 22%
Pumper, vamt vand mv |  | 6% | 6% | 9%
Diverse |  | 6% | 6% | 6%

## Slide 6: Fremskrivningsmetode
Simpel og robust metode
  Velegnet til langsigtede scenarier
Hovedprincip:
Forbrug2050 =
forbrug2011 * vækst-energitjeneste * [trend] * effektivisering
Forbruget opdeles på
  en hovedsektorer
  en række forbrugsområder

## Slide 7: Udvikling energitjenester H&S
Produktionsværdier i faste priser |  |  | 
Kilde: | FM, KP13 |  | 
 | Gennemsnitlig årlig vækst |  | 
 | 2011-2035 | 2011-2050 | 2035-2050
Engros- og detailhandel | 1,32% | 1,42% | 1,57%
Privat service | 1,35% | 1,43% | 1,56%
Offentlig service | 0,61% | 0,57% | 0,50%
Bygningsareal handel og service incl. den offentlige sektor |  |  |  | Gen.snitlig tilvækst
Kilde: Odyssee database |  |  |  | 1985-2011
 | 1985 | 2000 | 2011 | Mio. m2/år
Mio. m2 | 81,4 | 104,8 | 121,7 | 1,55
 |  | Handel | 
Apparater | Driver | 2011-35 | 2011-50
Belysning | Areal | 1,12% | 1,04%
Ventilation | Areal | 1,12% | 1,04%
Køl/frys | Økonomisk aktivitet | 1,32% | 1,42%
Edb og elektronik | Økonomisk aktivitet | 1,32% | 1,42%
Pumper, varmt vand mv | Areal | 1,12% | 1,04%
Diverse | Økonomisk aktivitet | 1,32% | 1,42%

## Slide 8: Forudsætninger effektiviseringer
 | Moderate |  | Moderat store |  | Meget store | 
 | 2035 | 2050 | 2035 | 2050 | 2035 | 2050
Husholdninger: |  |  |  |  |  | 
Enfamilieboliger | 15% | 26% | 20% | 34% | 25% | 45%
Etageboliger | 15% | 26% | 20% | 34% | 25% | 45%
Belysning | 20% | 34% | 24% | 42% | 30% | 53%
Apparater (eksempel) | 21% | 36% | 30% | 53% | 35% | 62%
Handel og service: |  |  |  |  |  | 
Bygninger | 13% | 21% | 18% | 31% | 24% | 42%
Belysning | 20% | 34% | 24% | 42% | 30% | 53%
Apparater (eksempel) | 13% | 21% | 17% | 29% | 25% | 45%
Produktionserhverv |  |  |  |  |  | 
Procesvarme | 13% | 21% | 17% | 29% | 23% | 39%
Rumvarme | 13% | 21% | 17% | 29% | 24% | 42%
Elektricitet | 14% | 24% | 17% | 29% | 23% | 39%

## Slide 9: Udvikling i nettoforbrug
Chart: 2050: Nettoforbrug i alt
| 2011 | Frozen | Moderate | Moderat store | Meget store
Husholdninger | 172.4781 | 190.9046 | 131.1275 | 116.8548 | 99.4731
Handel og service | 79.8004 | 103.194 | 80.6891 | 72.2669 | 60.313
Landbrug, gartneri, fiskeri | 17.6396 | 27.1681 | 24.7178 | 22.2099 | 19.3549
Fremstillingsvirksomhed | 87.9608 | 126.9128 | 98.6418 | 90.4674 | 76.7861
Bygge- og anlægsvirksomhed | 3.5721 | 5.8308 | 4.7569 | 4.4802 | 4.0019
Transport | 52.6415 | 83.2865 | 76.1683 | 76.1683 | 76.1683

## Slide 10: Udvikling i forbrug
Chart: Husholdninger - netto
| 2011 | 2035 | 2050
Frozen | 172.4781 | 184.5297 | 190.9046
Reference | 172.4781 | 150.3709 | 131.1275
Moderat | 172.4781 | 142.5837 | 116.8548
Store | 172.4781 | 133.0431 | 99.4731
Chart: Handel og service - netto
| 2011 | 2035 | 2050
Frozen | 79.8004 | 94.3231 | 103.194
Reference | 79.8004 | 81.9871 | 80.6891
Moderat | 79.8004 | 77.4488 | 72.2669
Store | 79.8004 | 71.4463 | 66.5294
Chart: Fremstilling - netto
| 2011 | 2035 | 2050
Frozen | 87.9608 | 110.0314 | 126.9128
Reference | 87.9608 | 95.5552 | 98.6418
Moderat | 87.9608 | 91.5399 | 90.4674
Store | 87.9608 | 85.0156 | 76.7861
Chart: Transport - netto
| 2011 | 2035 | 2050
Frozen | 52.6415 | 70.224 | 83.2865
Reference | 52.6415 | 66.0998 | 76.1683
Moderat | 52.6415 | 66.0998 | 76.1683
Store | 52.6415 | 66.0998 | 76.1683